## Slide 1
Demo extremo a extremo
LPC845 ↔ ESP32 ↔ aplicación Qt
Adquisición analógica · UART · Wi‑Fi/TCP · checksum · interfaz gráfica · control remoto de LEDs
MCU
LPC845
Mide un potenciómetro y ejecuta comandos sobre LEDs
BRIDGE
ESP32
Bridge transparente entre UART y TCP
GUI
Qt / PC
Valida trama, muestra mV y devuelve comandos
UART 9600
TCP 10234
Tres proyectos distintos trabajando como un único sistema.
Proyecto LPC845: MQTT_Client (branch master) · Qt: NodeMCUclient · ESP32: Server_Bridge_UART

## Slide 2
¿Qué demuestra la demo?
Una cadena completa de adquisición, transporte, validación y actuación.
1
Adquirir
El LPC845 convierte la tensión del potenciómetro con su ADC.
2
Transportar
El ESP32 mueve bytes entre UART y una conexión TCP.
3
Validar
Qt calcula el XOR y compara el checksum recibido.
4
Visualizar
La PC muestra el valor en mV y un indicador de estado.
5
Actuar
Qt envía órdenes de LEDs que vuelven hasta el LPC845.
La demo cierra el lazo: una variable física llega a la PC y la PC modifica el hardware remoto.

## Slide 3
Arquitectura completa
El ESP32 desacopla la aplicación de PC del microcontrolador que adquiere y actúa.
BARE METAL
LPC845
ADC0 · PIO0_7
UART1 · P0.16 / P0.17
LEDs RGB
ESP-IDF
ESP32
Wi‑Fi STA
TCP server :10234
UART1 GPIO17 / GPIO16
PC
Aplicación Qt
QTcpSocket
192.168.7.100:10234
LCD + LED virtual + log
UART
TCP
Camino de datos
Potenciómetro → ADC → trama UART → ESP32 → TCP/Wi‑Fi → Qt → validación → display
Camino de control
Qt → comandos TCP → ESP32 → UART → máquina de estados → LEDs del LPC845
El ESP32 no interpreta el protocolo de aplicación: sólo transporta bytes.

## Slide 4
LPC845: adquisición y generación de la trama
El branch master activo mide una entrada analógica y transmite el valor en milivoltios.
1
CTIMER0
Interrumpe cada 1 ms y dispara ADC canal 0 (PIO0_7).
2
ADC
La ISR guarda una muestra de 12 bits: 0…4095.
3
Timer SW
Cada ~2 s con la configuración actual llama a EnviarVoltaje().
4
Escalado
mV = cuentas × 3300 / 4095.
5
UART1
Envía la trama a 9600 bps, 8N1.
EnviarVoltaje()
lectura = ADC_GetCuentas();
lectura = lectura * 3300 / 4095;
sprintf(aux, ">D,%4d,", lectura);
chk = XOR(aux);
UART1_Send(aux + chk + "<");
Ejemplo para 1234 mV
>D,1234,~<
XOR de ">D,1234," = 0x7E = ~
Nota: el nombre histórico MQTT_Client no implica MQTT en esta demo; el flujo activo es UART + TCP bridge.

## Slide 5
LPC845: recepción de comandos
Una máquina de estados procesa byte a byte los comandos que llegan por UART.
>
Inicio
L
LED
,
Sep.
R/G/B
Color
,
Sep.
0/1
Estado
,
Sep.
CHK
XOR
<
Fin
Cuando la trama es válida
Aplica ON/OFF sobre el LED rojo, verde o azul.
Las salidas son activas en bajo: LED_ON = 0.
Envía un ACK simple: >R,OK< · >G,OK< · >B,OK<.
Comandos que usa Qt
Checksum OK
>L,R,0,<< → rojo OFF
>L,G,1,(< → verde ON
Checksum ERROR
>L,G,0,)< → verde OFF
>L,R,1,=< → rojo ON
El checksum es también un byte de la trama; por eso a veces “parece” un carácter especial.

## Slide 6
ESP32: bridge UART ↔ TCP
Su tarea es deliberadamente simple: transportar el stream en ambos sentidos.
SERIE
UART1
GPIO17 TX
GPIO16 RX
9600 · 8N1
BRIDGE
ESP32
Dos tareas FreeRTOS
y un socket cliente
RED
TCP
Servidor puerto 10234
Wi‑Fi modo STA
uart_to_tcp_task
uart_read_bytes() → send()
tcp_to_uart_task
recv() → uart_write_bytes()
El bridge no sabe qué es “D”, “L”, un checksum o un LED. Para él todo son bytes.

## Slide 7
Aplicación Qt: cliente TCP
QTcpSocket conecta la PC directamente al servidor del ESP32.
CONEXIÓN
Destino
192.168.7.100
Puerto
10234
socket.connectToHost(
QHostAddress(IPsERVER),
PORTsERVER);
connect(&socket, SIGNAL(readyRead()), ...);
onReadyRead() se ejecuta cuando llegan bytes desde el ESP32.
INTERFAZ Qt
>D,1234,~<
>G,OK<
>D,1270,...
Checksum OK
1234
mV
El QTextEdit conserva el stream recibido; el QLCDNumber muestra el parámetro.

## Slide 8
Qt: validación del checksum
La aplicación comprueba que el valor recibido llegue íntegro antes de actuar.
1
readAll()
Lee los bytes disponibles.
2
XOR
Acumula desde > hasta la segunda coma.
3
Parseo
Extrae el número y el byte CHK.
4
Compara
CHK remoto vs. CHK local.
5
Decide
Actualiza GUI y envía comandos.
CHECKSUM OK
• muestra mV
• LED virtual verde
• rojo físico OFF / verde físico ON
CHECKSUM ERROR
• LED virtual rojo
• verde físico OFF
• rojo físico ON
El checksum convierte una demo de “transporte” en una demo de integridad de datos.

## Slide 9
Protocolo de aplicación
Tramas ASCII legibles, con un byte de checksum XOR.
LPC845 → PC: dato analógico
>D,1234,~<
D = dato · 1234 = mV · ~ = checksum
PC → LPC845: comando LED
>L,G,1,(<
L = LED · G = verde · 1 = ON · ( = checksum
ACK del LPC845
>G,OK<
Actualmente es una respuesta simple, sin checksum.
Checksum XOR
chk = b0 ⊕ b1 ⊕ b2 ⊕ …
Simple y didáctico: detecta muchos errores, pero no reemplaza a un CRC.
El mismo protocolo cruza UART y TCP sin modificaciones.

## Slide 10
Secuencia completa de una medición
Desde mover el potenciómetro hasta encender el LED verde remoto.
LPC845
ESP32
Qt / PC
LPC845
ADC mide
el potenciómetro
>D,1234,~<
UART → TCP
Valida XOR
y muestra 1234 mV
Envía rojo OFF
+ verde ON
TCP → UART
Parser valida
y actualiza LEDs
Resultado visible: el display sigue la tensión y el estado de los LEDs confirma si la trama pasó la validación.

## Slide 11
Conexiones para montar la demo
La UART debe cruzarse TX↔RX y todos los equipos comparten referencia de masa.
LPC845 ↔ ESP32
LPC845 P0.16 / TX1
→
ESP32 GPIO16 / RX1
LPC845 P0.17 / RX1
←
ESP32 GPIO17 / TX1
GND
—
GND
UART
9600 · 8N1
Potenciómetro
→
ADC0 · PIO0_7
ESP32 ↔ PC
ESP32 conectado a la red Wi‑Fi configurada.
La PC debe tener alcance IP hacia 192.168.7.100.
Aplicación Qt abre una conexión TCP al puerto 10234.
No hace falta conexión física entre PC y LPC845: el ESP32 hace de gateway.
PC ⇄ Wi‑Fi/AP ⇄ ESP32 ⇄ UART ⇄ LPC845
Importante: usar niveles lógicos compatibles; no confundir UART TTL con RS‑232.

## Slide 12
Guion para la demostración en clase
Una secuencia corta permite mostrar cada capa sin perder el hilo.
1
Preparar
Encender LPC845 y ESP32. Verificar que el ESP32 obtuvo IP y escucha en 10234.
2
Abrir Qt
La aplicación se conecta automáticamente a 192.168.7.100:10234.
3
Mover el pote
El valor del QLCDNumber debe variar en milivoltios.
4
Mostrar integridad
Con tramas correctas: indicador verde en Qt y LED verde en el LPC845.
5
Explicar el retorno
Qt no sólo recibe: también envía comandos que vuelven por TCP→UART.
6
Cerrar con capas
ADC/firmware → UART → bridge → sockets → GUI. Cada bloque tiene una responsabilidad.
Tip de exposición: primero mostrás que funciona; después abrís cada “caja” y explicás cómo lo logra.

## Slide 13
¿Qué conceptos reúne esta demo?
Un ejemplo pequeño, pero con contenidos de varias capas de un sistema embebido conectado.
Firmware bare-metal
ADC · interrupciones · timers · buffers UART · máquina de estados
RTOS / ESP-IDF
FreeRTOS · tareas concurrentes · eventos Wi‑Fi · NVS
Redes
Socket TCP · server/client · stream bidireccional · IP/puerto
Protocolos
Delimitadores · campos · checksum XOR · ACK
Qt
Signals/slots · QTcpSocket · widgets · procesamiento de eventos
Arquitectura
Separación de responsabilidades · gateway transparente · lazo cerrado
La idea central: cada capa puede cambiar sin rediseñar completamente las demás.
Por ejemplo, el LPC845 no necesita saber que del otro lado hay Qt, Wi‑Fi o TCP.

## Slide 14
Mejoras posibles para una versión robusta
Buenos puntos para cerrar la clase y distinguir una demo didáctica de un producto.
TCP es un stream
Acumular datos y extraer tramas completas; readAll()/recv() pueden entregar fragmentos o varias tramas juntas.
Ciclo de vida de tareas
En el ESP32, evitar crear nuevas tareas en cada reconexión sin finalizar/reutilizar las anteriores.
Parser unificado
Aplicar el mismo framing a datos, comandos y ACK; considerar timeout de trama.
Integridad más fuerte
Mantener XOR para enseñar el concepto o pasar a CRC cuando la robustez sea importante.
Configuración
Evitar IP/credenciales compiladas: usar settings, discovery o provisioning.
Estado de conexión
En Qt, manejar connected/disconnected/errorOccurred y reconexión explícita.
Como demo de clase, el sistema ya muestra muy bien el recorrido completo de los datos.

## Slide 15
Mapa del código
Dónde mirar durante la explicación si querés abrir los proyectos en vivo.
MQTT_Client / LPC845
src/main.c → lazo principal y EnviarVoltaje()
CTIMER/ctimer.c → disparo ADC cada 1 ms
ADC/adc.c → conversión y lectura de 12 bits
UART/uart1.c → buffers + parser de comandos
Drivers/Inicializacion.c → setup del MCU
Server_Bridge_UART / ESP32
main/main.c → secuencia de inicio
wifi/wifi.c → STA + reconexión
uart_bridge/uart_bridge.c → UART1 9600 8N1
tcp_server/tcp_server.c → socket + dos tareas
NodeMCUclient / Qt
mainwindow.cpp → conexión y onReadyRead()
mainwindow.ui → QTextEdit + QLCDNumber
qledlabel.cpp → indicador virtual
QTcpSocket → transporte TCP
Con estos archivos alcanza para seguir el recorrido completo sin navegar por todo el árbol del proyecto.