## Slide 1
ESP32: Bridge TCP ↔ UART
Servidor Wi‑Fi que conecta una red TCP con un dispositivo serie
Cliente TCP
(PC / app)
ESP32
Wi‑Fi + FreeRTOS
Dispositivo
UART
TCP puerto 10234
Modo STA
9600 · 8N1
Ejemplo: Server_Bridge_UART

## Slide 2
¿Qué problema resuelve?
Permite acceder por red a un equipo que originalmente solo habla UART.
Red Wi‑Fi / Ethernet
Cliente TCP
ESP32
“puente” transparente
Equipo serie
UART
El ESP32 no interpreta el protocolo de aplicación: transporta bytes en ambos sentidos.
TCP → UART: todo lo recibido por el socket se escribe en UART1.
UART → TCP: todo byte recibido por UART1 se envía al cliente TCP conectado.
Si el cliente se desconecta, el servidor vuelve a esperar otra conexión.

## Slide 3
Arquitectura del proyecto
Separación simple por módulos: Wi‑Fi, UART y servidor TCP.
main/main.c
Secuencia de arranque y coordinación
wifi/wifi.c
Modo estación, credenciales, eventos y reconexión
uart_bridge/uart_bridge.c
Configuración de UART1
tcp_server/tcp_server.c
Socket servidor + tareas bidireccionales
CMakeLists.txt / sdkconfig
Construcción y configuración ESP‑IDF
Idea didáctica: cada módulo encapsula una responsabilidad concreta.

## Slide 4
Secuencia de arranque
Todo comienza en app_main().
1
Inicializar NVS
2
Inicializar Wi‑Fi
3
Inicializar UART1
4
GPIO de estado
5
Iniciar servidor TCP
void app_main(void) {
nvs_flash_init();
init_wifi();
init_uart();
init_fail_gpio();
start_tcp_server();
}
NVS se usa también para almacenar las credenciales Wi‑Fi.

## Slide 5
Conexión Wi‑Fi
El ESP32 trabaja como estación (STA) y se conecta a un access point.
NVS
ssid + password
ESP32 Wi‑Fi STA
Router / AP
Lee SSID y contraseña desde NVS; si no existen, usa valores por defecto.
Registra un handler para IP_EVENT_STA_GOT_IP y muestra IP, gateway y máscara.
Ante WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED llama nuevamente a esp_wifi_connect().
Desconexión Wi‑Fi
Reconectar automáticamente

## Slide 6
UART1: lado serie del bridge
Configuración fija del ejemplo.
UART
UART1
Baud rate
9600 bit/s
Formato
8N1
TX
GPIO 17
RX
GPIO 16
Flow control
Deshabilitado
ESP32
GPIO17 → TX
ESP32
GPIO16 ← RX
Importante: compartir GND con el dispositivo serie y respetar niveles eléctricos de 3,3 V.

## Slide 7
Servidor TCP
El ESP32 escucha una conexión entrante en el puerto 10234.
socket()
Crea el socket
bind()
Asocia puerto 10234
listen(1)
Espera conexiones
accept()
Acepta un cliente
FreeRTOS
Lanza 2 tareas
INADDR_ANY → acepta conexiones dirigidas a cualquiera de las interfaces/IP locales.
server_addr.sin_port = htons(10234);
listen(listen_sock, 1);
client_sock = accept(listen_sock, ...);

## Slide 8
Bridge bidireccional con dos tareas FreeRTOS
Cada dirección de datos tiene su propio loop.
Cliente TCP
tcp_to_uart_task
uart_to_tcp_task
UART1
recv()
uart_write
uart_read
send()
Resultado: un flujo full‑duplex lógico — ambos sentidos pueden trabajar de manera independiente.

## Slide 9
¿Qué ocurre si el cliente TCP se desconecta?
El código cierra el socket y vuelve a esperar una nueva conexión.
Cliente conectado
recv/send falla
o devuelve 0
shutdown() + close()
client_sock = -1
accept() de nuevo
Esto permite recuperar el servicio sin reiniciar el ESP32.
Detalle del ejemplo
Las tareas creadas no terminan al desconectarse el cliente. Si se reconecta varias veces, se vuelven a crear dos tareas nuevas y pueden quedar varias instancias activas.

## Slide 10
Demostración en clase
Una secuencia simple para mostrar que el bridge funciona.
1
Flashear y abrir monitor
Mostrar IP asignada por DHCP.
2
Conectar un cliente TCP
Por ejemplo netcat/telnet o una aplicación propia al puerto 10234.
3
Enviar bytes desde TCP
Verificar que aparecen por TX de UART1.
4
Enviar bytes hacia RX
Verificar que el cliente TCP los recibe.
5
Desconectar y reconectar
Mostrar que el servidor vuelve a aceptar un cliente.
Tip: llevar un terminal serie o un segundo microcontrolador para generar/recibir datos UART.

## Slide 11
Ideas de mejora
Buen cierre para explicar qué haríamos en una versión de producción.
Finalizar tareas al cerrar conexión
Evitar acumular tareas tras varias reconexiones.
Sincronizar client_sock
Reducir carreras entre las dos tareas y el servidor.
Configurar credenciales sin compilar
Portal web, provisioning o menú de configuración.
Timeouts y keepalive TCP
Detectar clientes muertos con mayor rapidez.
Buffering / colas
Desacoplar velocidades TCP y UART.
Seguridad
Si sale de una LAN confiable, considerar autenticación/cifrado.
El ejemplo es ideal para enseñar sockets, eventos Wi‑Fi, UART y concurrencia con FreeRTOS en un mismo proyecto.